ASORTYMENT PRAC GEODEZYJNYCH DLA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

MIASTO NOWY SĄCZ I POWIAT NOWOSĄDECKI

Przepisy prawne:

- ustawa, z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629) -  określana

dalej jako ustawa pgik,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, z dnia 29 marca 2001 r. - w  sprawie

ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542) – określane dalej jako rozporządzenie w sprawie

egib.

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 9 listopada 2011 r. - w sprawie

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) - określane dalej jako rozporządzenie w sprawie

standardów.

- rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 07 grudnia 2004 r. - w  sprawie sposobu i trybu dokonywania

podziałów nieruchomości (Dz.U.2011.1572) – określane dalej jako rozporządzenie w sprawie

podziałów.

W asortymencie prac geodezyjnych odnoszących się do granic działek - wyróźniamy:

A. Wznowienie znaków granicznych.

B. Wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków (egib) oraz ich stabilizację.

C. Wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków (egib).

D. Ustalenie przebiegu granic.

E. Przyjęcie przebiegu granic.

A. Wznowienie znaków granicznych.

Czynności wznowienia znaków granicznych wykonujemy na podstawie art. 39.1- 4 ustawy pgik.

Art. 39.1 Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być  wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których

mowa w art. 11.

3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony.

Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1–4.

4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Z art. 39. 1 wynika, że wznawiamy uszkodzone i przesunięte znaki graniczne - jeżeli:

a) zostały one zastabilizowane w obecności stron, po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej lub

orzeczenia sądowego (np. decyzji zatwierdzającej podział działki);

b) zostały one zastabilizowane w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic - na podstawie zgodnego

oświadczena stron;

c) istniały na gruncie i zostały przyjęte jako punkty graniczne w trakcie czynności ustalenia przebiegu

granic;

d) zostały zastabilizowane w trakcie postępowania rozgraniczeniowego (czynności na gruncie)

zakończonego zawarciem ugody lub wydaniem decyzji o rozgraniczeniu, która stała się prawomocna;

Koniecznym warunkiem wznowienia znaków granicznych jest odszukanie w pzgk dokumentów określających ich pierwotne położenie - takich jak: szkice z miarami i oznaczeniem punktów granicznych, wykazy współrzędnych - oraz dokumenty potwierdzające, że czynności wyznaczenia i stabilizacji lub czynności ustalenia przebiegu granic, odbyły się zgodnie z przepisami (prawidłowo

zawiadomiono strony, sporządzono protokoły z tych czynności).

B. Wyznaczenie punktów uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków (egib) oraz ich stabilizacja

Czynności wyznaczenia punktów uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków (egib) oraz ich stabilizację znakami granicznymi wykonujemy:

- w przypadku podziału zatwierdzonego decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta - po uprawomocnieniu

się takiej decyzji;

- w przypadku podziału nieruchomości rolnej lub leśnej - po ujawnieniu podziału w operacie ewidencji

gruntów tj. na mapie ewidencji gruntów i w rejestrze gruntów;

- w przypadku orzeczenia sądowego - po uprawomocnieniu się tego orzeczenia.

Przedmiotem wyznaczenia i stabilizacji są punkty graniczne wyznaczające przebieg nowo powstałych granic z podziału działki lub też punkty graniczne określające przebieg granic zgodnie

z orzeczeniem sądowym.

W oparciu o art. 39.5 ustawy pgik, czynności wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych ujawnionych uprzednio w egib wykonuje się zgodnie z art. 39.1-4, tj. zawiadamia się zainteresowane strony, z czynnności tych sporządza się protokół.

C. Wyznaczenie punktów uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów

Wyznaczenie punktów uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów dotyczy punktów granicznych ustalonych w trakcie czynności ustalenia przebiegu granic, których położenie zostało jednoznacznie określone, a które nie zostały zastabilizowane (zostały zamarkowane palikami lub farbą). Wyznaczając takie punkty również znaczymy je wbijając paliki lub malując farbą (na asfalcie, betonie).

Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt

zainteresowanych, jeżeli położenie tych punktów jest akceptowane przez wszystkich właścicieli (użytkowników wieczystych, władających, zarządców) przedmiotowych działek. 	W kolorze różowym stwierdzenie do potwierdzenia, przedyskutowania.

W oparciu o art. 39.5 ustawy pgik, czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w egib wykonuje się zgodnie z art. 39.1-4, tj. zawiadamia się zainteresowane strony,

z czynnności tych sporządza się protokół.

D. Ustalenie przebiegu granicy.

Zgodnie z § 36 rozporządzenia w sprawie egib: „Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:

a) w postępowaniu rozgraniczeniowym,

b) w celu podziału nieruchomości,

c) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,

d) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości, na potrzeby postępowania

sądowego  lub administracyjnego a następnie wykorzystanej do wydawania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,

e) przy zakładaniu na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków,

f) przez Straż Graniczną jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością  odpowiednią dla ewidencji,

g) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych,

albo wyznaczonych punktów granicznych.”

Wyjątkiem od powyższego jest natomiast rozwiązanie przewidziane w § 37 rozporządzenia

w sprawie egib, dopuszczające aby, w przypadku „braku dokumentacji wymienionej w § 36 lub gdy zawarte w niej dane nie są wiarygodne, pozyskiwać dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych w wyniku geodezyjnych pomiarów terenów poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.”

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w uzasadnieniu decyzji znak: IG-II.7221.183.2016.AW, z daty: Kraków, 22.07.2016 r., stwierdził: „Zatem tylko w przypadku zaistnienia wymienionych przesłanek, tj. braku dokumentacji lub niewiarygodności zawartych w niej danych, wykonawca może dokonać ustalenia przebiegu granic działek w trybie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Reasumując, koniecznym warunkiem otwierającym możliwość pozyskania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych w drodze terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic na gruncie, jest stwierdzenie braku dokumentacji wymienionej

w § 36 rozporządzenia lub stwierdzenie, że zawarte w niej dane nie są wiarygodne. Przy czyni wykonawca winien w sprawozdaniu technicznym, wchodzącym w skład operatu technicznego, uzasadnić wystąpienie przesłanek umożliwiających przeprowadzenie i ustalenia przebiegu granicy w tym trybie, poprzez opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac geodezyjnych, zawierający, w szczególności zakres wykorzystania materiałów PZGiK (§7l ust. 7 pkt 6 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Natomiast organ przyjmujący do zasobu dokumentację powstałą w  wykonania tej pracy, a następnie organ wprowadzający w ewidencji gruntów i budynków zmiany w oparciu o tę dokumentację winien ocenić, czy rzeczywiście zaistniały przesłanki ustalenia przebiegu granic w trybie określonym w § 37 - §39 rozporządzenia.

W odniesieniu do § 36 rozporządzenia w sprawie egib, w zasobie PODGiK w Nowym Sączu

znajdują się dokumentacje wymienione w punktach: a, b, d, e i g tego paragrafu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokumentację opisaną w punkcie e, tj. sporządzoną przy zakładaniu na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, dokumentację taką stanowią operaty pomiarowe z pomiaru granic - sporządzone dla:

a) Obrębów od 1 do 111 Miasta Nowego Sącza (tam gdzie mapą ewidencji gruntów jest mapa w skali 1:1000.

Na podstawie pomiaru wykonanego w latach 40 i 50 ubiegłego wieku (metodą domiarów prostokątnych) opracowano mapę zasadniczą w skali 1:1000 obejmującą parcele katastralne. Opracowane operaty pomiarowe zawierają: pomiar i obliczenie współrzędnych punktów osnowy pomiarowej, szkice z pomiaru, protokoły graniczne. W latach 60 XX wieku, w oparciu o tak założoną mapę zasadniczą, opracowano mapę ewidencji gruntów obejmującą działki ewidencyjne (patrz: załączone zdjęcia).

Pomiar granic i mapę ewidencji gruntów dla obrębu 109, obrębu 111 i części obrębu 110 opracowano

w latach 70 XX wieku. Wykonane wtedy operaty pomiarowe zawierają, między innymi, szkice z pomiaru oraz obliczone wspólrzędne wszystkich punktów granicznych.

Obręby od 1 do 16 – po modernizacji operatu ewidencji gruntów.

b) Obrębów Gminy Podegrodzie.

Pomiarem wykonanym na początku lat 80 XX wieku, objęto znaczne części wszystkich miejscowości

w Gminie Podegrodzie. Operaty pomiarowe, opracowane przez PPGK w Warszawie, zawierają szkice graniczne z podpisami osób oraz dzienniki z pomiaru biegunowego, z obliczonymi współrzędnymi punktów granicznych i szczegółów terenowych (budynki, ogrodzenia, słupy energetyczne).

c) Obrębów Kamionka Wielka i Królowa Polska w Gminie Kamionka Wielka.

Pomiarem wykonanym na początku lat 80 XX wieku, objęto prawie wszystkie granice działek położonych w tych dwóch obrębach. Operaty pomiarowe, opracowane przez OPGK w Opolu, zawierają szkice graniczne z podpisami osób oraz dzienniki z pomiaru biegunowego z obliczonymi współrzędnymi punktów granicznych.

d) Obrębu Trzycierz w Gminie Korzenna.

Pomiarem wykonanym na początku lat 80 XX wieku, objęto granice części działek położonych w tym  obrębie. Operat pomiarowy zawiera szkice graniczne z podpisami osób oraz dzienniki z pomiaru biegunowego z obliczonymi współrzędnymi punktów granicznych.

e) Obrębów od 1 do 4 Miasta Grybowa.

f) Obrębów Królowa Górna i Bogusza w Gminie Kamionka Wielka.

W wyniku prac w latach 2013 – 2015 zmodernizowano całe ww. obręby, przy czym pomiarem poprzedzonym ustaleniem przebiegu granic objęto tereny położone w pasie około 100 m – wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez te miejscowości.

Wynikiem czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic są jednoznacznie określone

(zamarkowane) a następnie pomierzone punkty graniczne wyznaczające przebieg granic. Należy kolejny raz podkreślić, że czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dokonuje wykonawca po badaniu dostępnej dokumentacji geodezyjnej i stwierdzeniu, że w pzgk brak danych geodezyjnych określających położenie punktów granicznych tej nieruchomości albo dane te nie odpowiadają obowiązującym standardom lub są niewiarygodne. Danymi geodezyjnymi są współrzędne punktów granicznych lub współrzędne punktów osnowy wraz z miarami, dziennikami pomiarowymi, na podstawie których można te współrzędne obliczyć.

Roboty geodezyjne, w trakcie których wykonujemy czynności ustalenia przebiegu granic – wskazujemy punkty graniczne wyznaczające w sposób jednoznaczny przebieg granicy ewidencyjnej:

1. Otrzymane zlecenie od właściciela działki (nowy właściciel, inwestor) który nie zna granic działki

a zamierza ją zagospodarować (np. ogrodzić).

2. Opracowanie podziału nieruchomości (budowlanej, rolnej, leśnej).

3. Opracowanie mapy do celów projektowych.

Ustalenie przebiegu granicy jest konieczne w przypadku, gdy projektowany budynek położony jest

4,0 m i mniej od granicy. Przy opracowaniu map do celów projektowych, dla działki na której stanąć

ma budynek, wskazane jest ustalanie przebiegu granicy jeżeli powierzchnia tej działki jest mniejsza

niż 8 arów.

4. Wytyczenie budynku lub budowli  – dla jednoznaczego określenia granicy działki i odległości

tyczonego obiektu od granicy (jeżeli granice na mapie do celów projektowych zostały wrysowane

w oparciu o dokumenty (dane), które nie spełniają standardów).

5. Ustalenia służebności gruntowej, albo wyznaczenia istniejącej służebności gruntowej – w przypadku,

gdy granica działki jest jednocześnie skrajem służebności.

6. Rozgraniczenie – do ustalenia odcinków granic trójmiedz działek, gdzie zaczyna się lub kończy

przedmiot rozgraniczenia, o ile trójmiedze te nie są przedmiotem postępowania rozgraniczeniowego.

(przykład na załączonym rysunku).

7. Rozdzielenie stanów prawnych w działce (przykład na załączonym rysunku).

E. Przyjęcie przebiegu granic

Interpretacja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego – zawarta w piśmie WRR.V1.7621-20/05, z daty: Warszawa, 04.08.2005 r. (odpowiedź na wniosek geodety o interpretację przepisów).

Zauważam, że na Mazowszu, problemy z interpretacją przepisów rozporządzenia w sprawie egib były już w 2005 r.)

W związku z Pana wnioskiem z dnia. 18.04.2005 r. o interpretację przepisów § 6, § oraz § 9 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu trybu dokonywania podziałów nieruchomości, oraz w odpowiedzi na pytania zawarte w ww. piśmie z dnia 18.04.2005 r. wyjaśniam:

1. Czy do każdego opracowania dokumentacji podziału nieruchomości niezbędny jest protokół przyjęcia granic?

Konieczność przeprowadzenia czynności przyjęcia granic nieruchomości i sporządzenia z tych czynności protokołu wynika z przepisów zawartych w art. 97 ust. la pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity). Protokół jest dokumentem, który obligatoryjnie należy dołączyć do wniosku o podział nieruchomości.

Obowiązek taki dotyczy jednak wyłącznie podziałów nieruchomości wykonywanych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepisy te nie mają zastosowania do nieruchomości, o których nowa w art. 92 ustawy czyli do tzw. podziałów rolnych.

Obowiązek przeprowadzania czynności przyjęcia granic i sporządzania protokołu przyjęcia granic nie istnieje również w przypadku wykonywania podziałów na podstawie innych przepisów prawnych.

2. Czy do każdego opracowania dokumentacji podziału .nieruchomości niezbędny jest protokół przyjęcia granic podpisany przez wszystkie strony z zawiadomieniem stron o fakcie okazania granic, czy tylko w przypadku opisanym w § 6 ust. 1 pkt 3 ?

a) Jeżeli w wyniku badania księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości i danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) przeprowadzonego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663) uzyskane zostaną dokumenty, z których wynika że granice nieruchomości były wcześniej ustalone (w trybie rozgraniczeniowym, sądowym, administracyjnym i in.) i utrwalone na gruncie (są protokoły graniczne opisujące również sposób stabilizacji) to w przypadku, gdy w wyniku prac polowych wykonawca stwierdzi, że znaki graniczne nie uległy zniszczeniu lub przesunięciu może takie granice przyjąć do podziału i sporządzić protokół z przyjęcia granic zawierający m.in. szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych bez zawiadamiania stron zainteresowanych.

b) Jeżeli w wyniku prac terenowych okaże się, że znaki graniczne uległy zniszczeniu lub przesunięciu, to wykonawca prac w celu poprawnego sporządzenia protokołu przyjęcia granic nieruchomości do podziału, zawierającego szkic i opis przebiegu granic oraz opis położenia punktów granicznych, powinien przeprowadzić czynności wznowienia znaków granicznych na podstawie przepisów zawartych w art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepisy te zobowiązują wykonawców prac do zawiadomienia stron zainteresowanych o czynnościach wznowienia znaków granicznych.

c) Jeżeli w wyniku badania dokumentów prawnych i geodezyjnych wykonawca stwierdzi że granice nieruchomości podlegające podziałowi zostały wcześniej ustalone, ale nie były nigdy wyznaczone i utrwalone (brak dokumentów z takich czynności w zasobie) to w celu sporządzenia protokołu z przyjęcia granic nieruchomości niezbędne jest wykonanie czynności wyznaczenia punktów granicznych na podstawie przepisów zawartych w art. 39 ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne, z zawiadomieniem stron zainteresowanych.

d) W przypadku, gdy w wyniku badania dokumentów prawnych i geodezyjnych wykonawca stwierdzi, że

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych geodezyjnych określających położenie punktów granicznych nieruchomości, wówczas czynności związane z podziałem nieruchomości powinny być poprzedzone ustaleniem jej granic w trybie rozgraniczeniowym uregulowanym w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne lub w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w związku z modernizacją kompleksową ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów zawartych w § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). W postępowaniach związanych z ustaleniem granic zawsze wzywa się lub zawiadamia zainteresowane strony.

e) ....

Niezależnie od wyżej opisanych wątpliwości zasady opisane w punktach a), b), c) i d) mają również zastosowanie w przypadku podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

f) W pytaniu użyto określenia czynności jako „okazanie granic". Pojęcie takie nie występuje w przepisach prawnych. Można mówić jedynie o czynnościach ustalania granic, wznawiania znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych oraz o przyjęciu granic nieruchomości.

Z pisma Głownego Geodety Kraju, KN-5025-77/12, z daty: Warszawa, 20 listopada 2012 r., skierowanego do Prezesa Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Wyrażam jednocześnie pogląd, że w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba sporządzenia przez wykonawcę zarówno protokołu przyjęcia granic nieruchomości jak i odpowiednio: protokołu wznowienia znaków granicznych, protokołu wyznaczenia punktów granicznych lub protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, to wszystkie te protokoły mogą być sporządzone w tym samym dniu, pod warunkiem, że w treści doręczonego zainteresowanym zawiadomienia zawarte będą informacje o terminie i miejscu wszystkich czynności, które będą przez wykonawcę wykonywane.

W zależności od wyników analizy dokumentów otrzymanych z pzgk, dotyczących granic przedmiotowej działki – wykonujemy:

- czynności ustalenia przebiegu granic,

- wyznaczenie (i stabilizacji) punktów granicznych,

- wznowienie znaków granicznych.

W stosunku do granic działki może to być jedna, dwie lub trzy z ww. czynności – np.: samo ustalenie przebiegu granic, albo ustalenie przebiegu granic łącznie z wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych, albo ustalenie przebiegu granic łącznie ze wznowieniem znaków granicznych.

Z czynności tych sporządzamy stosowne protokoły (graniczne).

Protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic zawiera opis wszystkich punktów granicznych i odcinków granic działki – tych które zostały ustalone, wyznaczone lub wznowione oraz opisane

w sporządzonych protokołach z tych czynności.

Protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic jest zbiorczym zestawieniem wykonanych czynności

(powtórzmy: ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych)co do granicy działki) - i jest (jedynie) potrzebny: wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do wydania decyzji zatwierdzającej podział.

Podzielam pogląd wielu geodetów, że protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic można wykonać

kameralnie (przy biurku) na podstawie przeprowadzonych czynności ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia (i stabilizacji) punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych danej działki.

(patrz: załączony przykład takiego protokołu).

Podsumowanie

1. Dla jednego odcinka granicy, dla jednego punktu granicznego, wykonujemy  jedną pracę

z asortymentu tj. albo wznowienie znaków granicznych, albo wyznaczenie i stabilizację, albo wyznaczenie, albo ustalenie przebiegu (położenia punktu).

Czynności te wymagają oddzielnych zawiadomień (wpisania dla każdej czynności podstawy prawnej)

i mogą zostać wykonane w tym samym dniu

2. Czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dokonuje wykonawca po badaniu dostępnej dokumentacji geodezyjnej i stwierdzeniu, że w pzgk brak danych geodezyjnych określających położenie punktów granicznych tej nieruchomości albo dane te nie odpowiadają obowiązującym standardom lub są niewiarygodne.

3. Czynności ustalenia przebiegu granicy wykonujemy jednorazowo dla danej granicy (lub odcinka granicy, punktu granicznego) – nie jest możliwe przeprowadzenie takich czynności w przypadku gdy granica została ustalona wcześniej, nawet kilkadziesiąt lat temu.

Warunkiem ponownego ustalenia tego samego odcinka granicy jest przeprowadzenie analizy dokumentacji geodezyjnej z pierwotnego ustalenia i stwierdzenie, że dane zawarte w tej dokumentacji nie są wiarygodne.

Prawidłowo ustaloną granicę w trybie rozporządzenia o egib można zweryfikować rozgraniczeniem wykonanym w trybie ustawy pgik.

Wniosek: czynności ustalenia przebiegu granic należy wykonać ze szczególną starannością.

4. W przypadku gdy jeżeli granica działki (wyrysowana na mapie ewidencji gruntów) jest jednocześnie granicą użytku gruntowego i nowo ustalona granica jest także granicą użytku - to konsekwencją ustalenia granicy tej działki, zarówno w trybie ustawy pgik jaki i rozporządzenia w sprawie egib, jest wyrysowanie granicy użytku gruntowego zgodnie z ustaloną granicą działki.

5. Powierzchnię działek wykazujemy z dokładnością do 0,0001 ha. Do obliczenia powierzchni wykorzystujemy współrzędne punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej

1 klasy zostało określone na podstawie pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m.

Przy ustaleniu fragmentu granicy działki nie wykazujemy zmiany powierzchni działki – nie sporządzamy „Wykazu zmian danych ewidencyjnych” - z wyjątkiem przypadku gdy pozostałe punkty graniczne działki (ich) współrzędne) wykazane zostały z dokładnością opisaną powyżej.

6. W przypadku obliczenia powierzchni działki z dokładnością do 0,0001 ha, z taką samą dokładnością należy obliczyć powierzchnię użytków gruntowych. W tym celu punktom wyznaczającym przebieg granicy użytku (innym niż punkty graniczne działki) powinny zostać nadane współrzędne – z pomiaru na gruncie lub digitalizacji.

7. Dla obliczanych powierzchni używamy redukcji NPM (ze względu na położenie „nad poziomem morza”) np. w programie Winkalk.

8. W wykazie zmian danych ewidencyjnych i innych opisach nie używamy określenia „konfiguracja działki”.

Opracował - na spotkanie Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów, w dniu 03.03.2017 r.

- geodeta uprawniony mgr inż. Jacek Podgórski – nr uprawnien 12682.